## Slide 1
CF02_4_2_Línea de tiempo D_estrategias

## Slide 2
Favor adecuar contenido a la referencia: Línea Tiempo D. En total son cuatro pestañas.
Indicaciones para la producción
1
2
3
4
Considera que la ubicación lo es todo
Busca tener una optimización de control ambiental
Piensa en contar con un control de mantenimiento eficaz
Respaldos eléctricos

## Slide 3
Indicaciones para la producción
1
2
3
Considera que la ubicación lo es todo
Busca tener una optimización de control ambiental
Piensa en contar con un control de mantenimiento eficaz
Para que un centro de datos funcione correctamente y su seguridad no se vea amenazada debe estar ubicado en un área especial dentro de una empresa. Su localización debe cumplir con requisitos tanto técnicos como geográficos que sirvan para que esta red de sistemas pueda expandirse en el futuro.
Por ejemplo, Amazon cuenta con tres data centers en España, ya que su ubicación geográfica reduce la latencia y ofrece la posibilidad de almacenar datos muy sensibles.
Además de esto, un centro de datos debe estar completamente fuera de zonas con riesgo de inundaciones o donde los sismos sean muy recurrentes. También debe contar con acceso a energía eléctrica y conectividad a internet de alta calidad.
4
Respaldos eléctricos

## Slide 4
Indicaciones para la producción
1
2
3
Considera que la ubicación lo es todo
Busca tener una optimización de control ambiental
Piensa en contar con un control de mantenimiento eficaz
Un data center también requiere de algunas optimizaciones en el espacio en que estará instalado, ya que tiene rangos específicos de temperatura y humedad. Un nivel de humedad relativa ambiente del 45 % al 50 % es el más adecuado para garantizar su funcionamiento. Esto, debido a las siguientes razones:
Ayuda a proteger los sistemas informáticos frente a problemas de corrosión.
Ofrece un margen temporal de funcionamiento mayor en caso de algún fallo en el sistema de control.
Las descargas electroestáticas pueden ser muy comunes en zonas con humedad relativa debajo del 35 %; además, resultan más difíciles de eliminar y los problemas y consecuencias pueden ser algo graves.
En cuanto a la temperatura adecuada, para un centro de datos, esta debe tener un intervalo entre 21º y 23º C. De esta manera su funcionamiento es óptimo y facilita que los niveles de humedad se mantengan seguros.
4
Respaldos eléctricos

## Slide 5
Indicaciones para la producción
1
2
3
Considera que la ubicación lo es todo
Busca tener una optimización de control ambiental
Piensa en contar con un control de mantenimiento eficaz
4
Respaldos eléctricos
El mantenimiento de un CPD ayuda a eliminar las interrupciones en su servicio, garantiza su buen funcionamiento, evita caídas y las pérdidas económicas que estos fallos pueden llegar a representar. Por eso para implementar un centro de datos empresarial se requiere de una buena estrategia de mantenimiento que cumpla con lo siguiente:
Mínima de fallos: el objetivo primordial del mantenimiento es coordinar, supervisar y garantizar el funcionamiento del CPD. Esto, a través del control de climatización, refrigeración, electricidad, infraestructura de comunicaciones, seguridad y control de accesos y sostenibilidad.
Regulación y calidad: las operaciones de mantenimiento de un data center empresarial requiere de regulaciones y normativas que aseguren los más altos estándares de calidad. Estos pueden ir desde reglamentos de seguridad de climatización hasta extinción de incendios.
Personal calificado: no cualquiera puede realizar un servicio de mantenimiento a un data center. Este personal debe estar calificado con certificaciones de capacitación y formado por las últimas tendencias en CPD.

## Slide 6
Indicaciones para la producción
1
2
3
Considera que la ubicación lo es todo
Busca tener una optimización de control ambiental
Piensa en contar con un control de mantenimiento eficaz
4
Respaldos eléctricos
Aunque no es un secreto, se sabe que los dispositivos electrónicos funcionan con la electricidad pero siendo un poco más exactos no con cualquier tipo de energía eléctrica es energía regulada que permite que el dispositivo no sufra cambios bruscos en los voltajes y alimentación eléctrica, ya que esto puede afectar no solo su funcionamiento sino que, en muchas ocasiones, causa que el equipo se dañe y se considere como parte de las pérdidas de la organización.
Es necesario como una buena estrategia que el centro de datos cuente con un respaldo eléctrico, de acuerdo a un estudio eléctrico, que garantice que el suministro de energía sea acorde a la cantidad de equipos que se tienen instalados, teniendo en cuenta los voltajes y que el suministro eléctrico llegue de la manera adecuada a los dispositivos para evitar que estos sufran averías o se dañen de manera permanente.